## Slide 1: Panneaux d’Information Variable
N° |  | N° | 
xx | Route de Lausanne | 230 | Route de Suisse
7 | Route de Lausanne | 301 | Rue Lect
201 | Route de St-Julien | 302 | Route du Pont Butin
204 | Route de Chancy | 303 | Viaduc de l’Ecu
205 | Route de Chancy | 304 | Route de Meyrin
206 | Route de Vernier | 306 | Route de Chancy
207 | Route de Vernier | 308 | Avenue L. Aubert
208 | Route de Meyrin | 309 | Avenue G. Mottaz
210 | Route de Meyrin | 310 | Route de Jussy
211 | Route de Ferney | 311 | Avenue de la Paix
212 | Chemin du Bois-Brûlé | 312 | Avenue de Pailly
213 | Route de Divonne | 313 | Route du Pont Butin
214 | Route de Divonne | 314 | Route de St-Julien
221 | Route de Meyrin | 315 | Route du Pas-de-l’Echelle
225 | Douane de Thônex-Vallard | 317 | Route de Pré-Bois
228 | Route de Thonon | 318 | Route de Meyrin
OCT RMEx PARR PIV - Fiches d’implantation
Version de juillet 2019

## Slide 2: Route de Lausanne
Catégorie et horizon d’implantation | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Genève-Lac, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Lausanne | Distance min 50m | Distance effective 450m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau hors gabarit 4.8m | 
Remarque PIV existant à renouveler. Il couvre deux points de décision. |  | 
xx

## Slide 3: Route de Lausanne
Catégorie et horizon d’implantation | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Genève-Lac, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 1 70m Distance effective 2 2850m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau hors gabarit 4.80m | 
Remarque PIV existant à renouveler. Il couvre deux points de décision. |  | 
7

## Slide 4: Route de St-Julien
Catégorie et horizon d’implantation | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Perly, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 1 120m Distance effective 2 330m Distance effective 3 730m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre trois points de décision. |  | 
201
Panneau directionnel supprimé

## Slide 5: Route de Chancy
Catégorie PIV et horizon d’implantation | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Bernex, 2021-2022 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | 
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Son emplacement définitif dépendra du projet d’aménagement lié au projet du TCOB. |  | 
204
TCOB: 22 mois de travaux dès février 2019
Position souhaitée

## Slide 6: Route de Chancy
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Bernex, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Chancy | Distance min 35m | Distance effective 230m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Il se situe à 40m du passage piéton (au lieu de 50m). |  | 
205

## Slide 7: Route de Vernier
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Vernier, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 1 60m Distance effective 2 210m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre deux points de décision. Coordination avec le service de la maintenance des routes cantonales (SMRC) pour les espaces verts. |  | 
206
Panneau directionnel supprimé

## Slide 8: Route de Vernier
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Vernier, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Vernier | Distance min 50m | Distance effective 1 100m Distance effective 2 230m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre deux points de décision. |  | 
207
Panneau directionnel supprimé

## Slide 9: Route de Meyrin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Vernier, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 1 530m Distance effective 2 730m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre deux points de décision. L’horizon de réalisation dépend de la coordination chantier dépôt En chardon. |  | 
208
40m

## Slide 10: Route de Meyrin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Meyrin, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Meyrin | Distance min 50m | Distance effective 1 60m Distance effective 2 350m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau env. 4m | 
Remarques Le PIV couvre deux points de décision. La hauteur sous le panneau est d’environ 4m pour ne pas masquer les signaux. |  | 
210

## Slide 11: Route de Ferney
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière du Gd-Saconnex, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 35m | 
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV est situé sur le secteur français. L’emplacement du panneau Information sur les limitation générales de vitesse devra être adapté pour ne pas être masqué. Coordination avec le projet de la JAG (pas d’impact connu). |  | 
211
Distance effective à déterminer en fonction de la JAG

## Slide 12: Chemin du Bois-Brulé
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière du Gd-Saconnex, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | 
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Coordination avec le projet de la JAG (pas d’impact connu). Coordination avec le service de la maintenance des routes cantonales (SMRC) pour les espaces verts. |  | 
212
Distance effective à déterminer en fonction de la JAG

## Slide 13: Route de Divonne
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Coppet, 2020 | 80km/h lisible à 110m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Versoix | Distance min 70m | Distance effective 160m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV se situe sur le canton de Vaud. Il couvre le point de décision en direction de Genève. La distance entre le PIV et le bord de la Chaussée est de 40cm (au lieu de 50cm). |  | 
213
55m de la ligne d’arrêt

## Slide 14: Route de Divonne
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Coppet, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Divonne (France) | Distance min 50m | Distance effective: 140m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau hors gabarit: 4.80m | 
Remarques Le PIV se situe sur le canton de Vaud. Il couvre le point de décision en direction de Genève. |  | 
214
100m du passage piéton
Cadastre VD

## Slide 15: Route de Meyrin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 160m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Attention de ne pas masquer le panneau directionnel. Coordination avec projet TCMC (pas d’impact connu). |  | 
221

## Slide 16: Douane de Thônex-Vallard
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 520m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau hors gabarit 4.8m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
225
Panneau RSR supprimé?
Pas d’influence sur le PIV

## Slide 17: Route de Thonon
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 100m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Il se situe sur le côté gauche de la chaussée. |  | 
228

## Slide 18: Route de Suisse
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 35m | Distance effective 50m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Il se situe sur le côté gauche de la chaussée. Coordination avec le chantier de la route Suisse. |  | 
230

## Slide 19: Rue Lect
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Vernier | Distance min 35m | Distance effective 200m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
301
env. 50m

## Slide 20: Route du Pont-Butin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Carouge | Distance min 50m | Distance effective 50m
Gabarit HxL gabarit réduit 1.40m x 1.70m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. Coordination avec le service de la maintenance des routes cantonales (SMRC) pour les espaces verts. |  | 
302

## Slide 21: Viaduc de l’Ecu
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Lausanne | Distance min 50m | Distance effective 320m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m (lisible sous le PS) | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
303

## Slide 22: Route de Meyrin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Meyrin | Distance min 35m | Distance effective 250m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
304

## Slide 23: Route de Chancy
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Bernex | Distance min 35m | Distance effective 60m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Il se situe devant l’entrée du bâtiment Helsana (devant le regard). Coordination avec le Service de la maintenance des routes cantonales (SMRC) pour les espaces verts. |  | 
306
photo

## Slide 24: Avenue L. Aubert
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Vandœuvres | Distance min 35m | Distance effective 1 380m Distance effective 2 830m
Gabarit HxL gabarit réduit 1.40m x 1.70m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre deux points de décision. Coordination avec un projet connexe sur le secteur (pas d’impact connu). |  | 
308

## Slide 25: Avenue G. Motta
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Lausanne | Distance min 35m | Distance effective 270m
Gabarit HxL gabarit réduit 1.40m x 1.70m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
309
Place des Nations

## Slide 26: Route de Jussy
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2021 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 120m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Il se situe sur le côté gauche de la chaussée. Coordination avec un projet connexe sur le secteur (pas d’impact connu). |  | 
310

## Slide 27: Avenue de la Paix
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 50km/h lisible à 70m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 35m | Distance effective 1 200m Distance effective 2 390m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre deux points de décision (deux carrefours de la place des Nations). Coordination avec le Service de la maintenance des routes cantonales (SMRC) pour les espaces verts. |  | 
311

## Slide 28: Avenue du Pailly
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Lancy | Distance min 50m | Distance effective 80m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
312

## Slide 29: Route du Pont-Butin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Vernier | Distance min 50m | Distance effective 210m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Coordination avec le Service de la maintenance des routes cantonales (SMRC) pour les espaces verts. |  | 
313

## Slide 30: Route de St-Julien
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Moyenne ceinture, 2020 | 50km/h lisible à 75m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Perly | Distance min 35m | Distance effective 1 80m Distance effective 2 195m
Gabarit HxL gabarit réduit 1.40m x 1.70m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre deux points de décision. Déplacer l’OSR 2.63 sur le mât du PIV pour ne pas le masquer. |  | 
314

## Slide 31: Route du Pas de l’Echelle
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective env. 85m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Il se situe du côté gauche de la chaussée. |  | 
315

## Slide 32: Route de Pré-Bois
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Jonction autoroutière de Meyrin, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 180m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarque Le PIV couvre un point de décision. |  | 
317
Panneau directionnel supprimé

## Slide 33: Route de Meyrin
Catégorie et horizon | Vitesse et distance de lisibilité | 
Réseau structurant et pénétrant, 2020 | 60km/h lisible à 90m | 
Direction | Distance du point de décision | 
Genève | Distance min 50m | Distance effective 70m
Gabarit HxL 2.00m x 2.50m | Hauteur sous panneau 3.5m | 
Remarques Le PIV couvre un point de décision. Coordination avec le chantier de la route de Meyrin (pas d’impact connu). |  | 
318